## Slide 1: 蓝牙低功耗BLE简介
Bluetooth low energy

## Slide 2: 什么是低功耗蓝牙?
国际蓝牙联盟（BT-SIG，TI是企业成员之一）通
过的一个标准蓝牙无线协议。
主要的新特性是在蓝牙标准版本上添加了4.0蓝牙
规范(2010年6月)
针对无线应用程序与低功耗,低延迟,小数据包的
传输需求
主要是围绕手机和个人电脑系统,但也可以用于其
他应用程序（设计苹果外围无需MFI认证）
预计在未来五年将有十亿的设备需求量
就单模而言和经典蓝牙设备不兼容

## Slide 3: 蓝牙关系图

## Slide 4: 兼容性示意

## Slide 5: 用途
小数据率、离散传输
2.4G蓝牙低功耗系统
消费类电子产品
移动电话外围扩展设备
运动和休闲设备
健康医疗用品(血压计，体温计…)
汽车电子设备
人机接口设备(键盘，鼠标，遥控器…)
USB Dongle

## Slide 6: 心率带应用

## Slide 7: 医疗数据采集

## Slide 8: 寻物和防丢

## Slide 9: 键盘应用

## Slide 10: 娱乐游戏应用

## Slide 11: 智能家居监控

## Slide 12: 运动休闲

## Slide 13: 低功耗蓝牙协议栈 Bluetooth Low Energy Protocol Stack

## Slide 14: BLE协议栈的结构

## Slide 15: 物理层
RF 规格特性
运行在 2.4 GHz ISM band 2.4 GHz ISM band 2.4 GHz ISM band 2.4 GHz ISM band
40 频道2 MHz 的通道间隙
  3 个固定的广播通道
  37 个自适应自动跳频数据通道
物理层可以和经典蓝牙RF组合成双模设备
2 MHz 间隙能更好地防止相邻频道的干扰

## Slide 16: 链路层状态机

## Slide 17: 拓扑结构和设备状态

## Slide 18: 广播事件和扫描事件
广播包的发送是单向的，不需要任何连接。
设备发送广播包进入广播状态
  广播包可以包含特定的数据定义，最大31个字节
  广播包可以直接指向某个特定的设备，也可以不指定
  广播中可以声明是可被连接的设备，或者是不可连接的设备
在一个广播事件中，广播包会分别在三个广播通道中被发送一次 (37, 38, 39)
扫描回复是可选的，中心设备可以向外设请求扫描回复，这里包含一些设备额外的信息，例如设备的名字。

## Slide 19: 广播流程

## Slide 20: 连接事件
所有的通讯都发生在两个设备的连接事件期间
连接事件周期地发生，按照连接参数指定的间隔
每个事件发生在某个数据通道(0-36)，跳频增量参数决
定了下次连接事件发生的通道
在每个连接事件期间，Master 先发送，Slave 会在
150us之后做出回应
即使一个连接事件发生时,双方都没有数据发送
(例外情况是从设备潜伏使能)。这允许两个设备都承认
对方仍然存在并保持活跃的连接。

## Slide 21: 连接事件

## Slide 22: ATT: Client / Server
服务设备提供数据，客户端使用这些数据
服务端通过操作属性的方式，提供数据访问服务
设备的服务/客户角色，不依赖于GAP层中心设备/外围设
备角色，和LL层的master/slave 角色定义
一个设备可能同时做为一个客户端和服务端，而两个设备
上的属性不会相互影响。

## Slide 23: GATT: Client / Server
GATT 指定了profile 数据交换所在的结构
除了数据的封装方式不同，client server 和Attribute协议结构相同，数据封装在 “Services ”里，用 “Characteristic” 表示。

## Slide 24: GATT:Client Commands
当两个BLE设备处于连接状态，客户端和服务端
设备的通讯方式：
– Discover Characteristic by UUID – 搜索服务端设备
所能提供的所有匹配UUID规范的属性
– Read Characteristic Value –使用指定的handle 读特
征值
– Write Characteristic Value –使用指定的handle 写特
征值
除此之外，如果通知被使能，服务设备会自动向
客户端设备发出下列信息：
– Notification – 某个特征值被发送到客户端设备，而没
有被读请求，并且不需要应答。
– Indication – 某个特征值被发送到客户端，没有被读请
求的情况下，但是在其他数据被发送之前必须被确认。

## Slide 25: The End